## Slide 1: 鳴き声の切り出し方法
Update: 2016/7/19
Katsuhiro Morishita

## Slide 2: 音源データの特徴
野鳥の鳴き声が雑音に埋もれて、振幅を見ても鳴き声区間は分からない場合がある。
虫や風速の変化によって、ノイズフロアが上下することがある。
鳥の鳴き声を切り出すには、音源ファイルの中で時間とともに変動するノイズフロアに追随しながら鳴き声を切り出す必要がある。

## Slide 3: 基本アイデア
ある帯域のパワースペクトル密度（PSD）は、鳴き声があると上昇する。PSDの上昇した部分を抜き出せばよい。
ただし、PSDの時系列データはある意味フラクタル構造となっている。
PSDの上昇を定義づける必要がある。

## Slide 4: 鳴き声の検出アルゴリズム
PSDの統計的外れ値を検出することで鳴き声区間を認識する。
10秒間ほどのPSDをリングバッファに保持する。
  バッファは2種類ある。
  1つは鳴き声区間のPSDを含めないもの（Buff1）、もう1つは鳴き声区間のPSDも格納したもの（Buff2）である。
Buff1より、最低値min1・標準偏差ｓｄ1を計算し、(PSD-min1)/sd1>6の条件を満たすとき、鳴き声とみなす。
リングバッファの更新は、 (PSD-min1)/sd1<6.5の条件を満たしたときに行う。また、音源にフェードイン・フェードアウトの処理が施されている可能性があるため、Buff1とBuff2の標準偏差の比が10^6を超えると、min1をmin2で上書きし、ｓｄ1をsd2で上書きすることでBuff1内の値の更新を促す。

## Slide 5: 最低持続時間の制限
鳥の種類によって異なるが、鳴き声の持続時間は異なる。長い鳥もいれば短い鳥もいる。
特定の野鳥に注目するのであれば、最低持続時間に制限を設けたほうが良い。
例えば、キビタキであれば0.3秒未満の鳴き声はほぼあり得ないので無視することができる。

## Slide 6: 連続した鳴き声の結合
ピピピピピピ、などと連続して鳴くことが特徴となる鳥もいる。
特徴ベクトル生成クラスのKMCustomUnit2c1dver2では、ピとピの間が0.25秒以内であれば結合する。

## Slide 7
Fin.